下の回路を作成し、コンパイルする

ここでは、回路名をcounterとした。

File →　New

下のようなウインドウが表示されるのでWaveform Editor fileを選択し、

OKをクリックする

下のようなウインドウが表示さる

メニューバーから　Node　→　Enter Nodes from SNF　を選択する

下のようなウインドウが表示される

ListをクリックするとAvailable Node & Groupsにシミュレート可能な信号が表示される

選択して　＝＞　ボタンをクリックし、シミュレーションしたい信号をリストアップする

選択が終了したらOKをクリックする。

下のように選択した信号が表示される

シミュレーション時間の設定

File　→　End Time

下のウインドウが表示されるので、シミュレーション時間を入力、OKをクリックする

ここでは、5.0μsとする（入力にはμの代わりにアルファベットのuを使用する）

グリッドの設定

Option をクリックする

Snap to Grid にチェックがついていることを確認する

Snap to Grid　にチェックがついてりると、指定したグリッド幅単位で波形を入力できる

任意幅の波形入力を行いたい場合はこのチェックをはずす

グリッドサイズの設定

Option →　Grid Size

下のウインドウが表示されるので、Grid Sizeを入力しOKをクリックする

入力波形の設定

clkをクリックして選択し、時計の画のボタンをクリックする

下のウインドウが表示される

今回は、そのままOKをクリックします。

下のようにクロックが設定できます

ファイルの保存

File　→　Save As

下のウインドウが表示されます。

初期値として回路と同じ名前（拡張子はscf）が設定されています。

変更してもかまいませんが、ここでは、そのままOKをクリックします。

シミュレーターボタンをクリックする

下のウインドウが表示されるので、Start　をクリックする

シミュレーションが終了すると下のウインドウが表示されるのでOKをクリックする

シミュレーション結果がWaveform Editorに反映されているので確認する

QCからQAをドラッグにより選択

右クリックでメニューを表示し、Enter Groupを選択する

Group Nameに　Q[2..0]と入力しOKをクリックする

下のようにQC、QB、QAがグループ化され表示され、出力が10進数として表示される

# Text boxes

何グリッド毎に波形を変化させるか

初期値