作業ファルダの作成

ここではfujimotoというファルダを作業フォルダとして作成している。

１．MAX+Ⅱを起動させる

２．回路の作成

File　→　Newを選択すると下図のウィンドウが出てくる。

Text Editor fileを選択しOKを選択する。

Text Editorに下のように入力します。　なお、この記述は16進カウンタです。

ファイルを保存する

File　→　Save Asを選択すると下図が出てくる

３．Deviceの設定

Assign　→Deviceを選択すると下図が出てくる。

４．作業ファイルを指定する。

File　→ Project　→ Set Project to Current File

５．コンパイルする

６．シミュレーション

File　→　New

下のようなウィンドウが表示されるのでWaveform Editor fileを選択し、

OKをクリックする

下のようなウィンドウが表示さる

メニューバーから　Node　→　Enter Nodes from SNF　を選択する

下のようなウインドウが表示される

ListをクリックするとAvailable Node & Groupsにシミュレート可能な信号が表示される

選択して　＝＞　ボタンをクリックし、シミュレーションしたい信号をリストアップする

ここでは、clkとQ　をリストアップする

選択が終了したらOKをクリックする

下のように選択した信号が表示される

シミュレーション時間の設定

File　→　End Time

下のウインドウが表示されるので、シミュレーション時間を入力、OKをクリックする

ここでは、1.0μsとする（入力にはμの代わりにアルファベットのuを使用する）

グリッドの設定

Option をクリックする

Snap to Grid にチェックがついていることを確認する

Snap to Grid　にチェックがついていると、指定したグリッド幅単位で波形を入力できる

任意幅の波形入力を行いたい場合はこのチェックをはずす

グリッドサイズの設定

Option →　Grid Size

下のウィンドウが表示されるので、Grid Sizeを入力しOKをクリックする

入力波形の設定

clkをクリックして選択し、時計の画のボタンをクリックする

今回は、そのままOKをクリックします。

下のようにクロックが設定できます

ファイルの保存

File　→　Save As

下のウィンドウが表示されます。

初期値として回路と同じ名前（拡張子はscf）が設定されています。

変更してもかまいませんが、ここでは、そのままOKをクリックします。

シミュレーターボタンをクリックする

下のウィンドウが表示されるので、Start　をクリックする

シミュレーションが終了すると下のウィンドウが表示されるのでOKをクリックする

シミュレーション結果がWaveform Editorに反映されているので確認する

信号Qを選択し、Node　→　Ungroup を選択する。

グループ化された信号を分割して表示できます。

配置配線とFPGAコンフィグレーションについては回路図編と同様ですので省略します。

# Text boxes

初期値

何グリッド毎に波形を変化させるか

①ファルダをダブルクリックにより作業フォルダ選択する

③ファイルの名前を入力する。

（モジュール名と同じ名前にする）

④OKをクリックする。

①ACEX1Kを選択

②チェックがついて

いたらはずす

③EP1K10TC100-3を選択

②Startをクリック

①コンパイルボタンを押す

②.Vを選択する