## Slide 1: 半導体

## Slide 2: 半導体とは
電気を通しやすい物質が、導体である。
電気を通しにくい物質が、絶縁体である。
半導体は、「導体」と「絶縁体」の中間的な電気電動特性の物質を持つ物質である。
物質の性質は、最外殻電子（最も外側の軌道に存在する電子）の数で決まる。
半導体は、最外殻電子を４個持つ物質である。
Si（シリコン）、Ge（ゲルマニウム）が半導体材料である。
現在は、半導体材料としてSi（シリコン）を使われる事が多い。

## Slide 3: Si（シリコン）の結晶
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
Si
Si
Si
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
Si（シリコン）やGe(ゲルマニウム）など半導体の最外殻電子は４個である。
物質は最外殻電子が ８個の状態が最も安定な状態である。
Si（シリコン）やGe(ゲルマニウム）など半導体は周辺の原子と最外殻電子を互に共有して結晶をつくる。

## Slide 4: Si（シリコン）の結晶
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
Si
Si
Si
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
熱や光などのエネルギーが加わると、最外殻電子が原子核の束縛から離れ、自由に移動するようになる。
物質内を自由に移動できる電子のことを、自由電子という。
シリコンでは、常温程度のエネルギーでこのような現象が起こる。
自由電子

## Slide 5: Si（シリコン）の結晶
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
Si
Si
Si
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
最外殻電子が抜けた孔のことを正孔（ホール）という。
正孔は、発生した場所に留まっておらず、「椅子取りゲーム」のように、順々に抜けた場所を移動することで電気を伝える。
正孔は、正の電荷を持っているように見える。
自由電子
正孔

## Slide 6: Si（シリコン）の結晶
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
Si
Si
Si
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
電気を伝える働きのある自由電子と正孔のことをキャリアという。
不純物を加えない純粋な半導体のことを真性半導体またはi形半導体と呼ぶ。
真性半導体では、自由電子と正孔の数は同じである。
電子素子では、微量の不純物を加え、自由電子と正孔の数を調整した不純物半導体が使われる。
自由電子
正孔

## Slide 7: ｎ形半導体
P
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
Si
Si
Si
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
リンPなど最外殻電子が5個の元素（Ⅴ族の元素）を不純物として加えた半導体がｎ形半導体である。
最外殻電子が８個が安定な状態であるため、Pの周りの1個の電子はすぐに自由電子になる。
正孔の発生を伴わないので、自由電子の数が正孔の数より多くなる。電気伝導が電子、すなわち負（Negative）の電荷で行われることから、ｎ形半導体と呼ばれる。
ー
自由電子
多数キャリア： 自由電子
小数キャリア： 正孔

## Slide 8: ｐ形半導体
B
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
Si
Si
Si
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
Si
ー
Si
ー
ー
ー
ー
ホウ素Bなど最外殻電子が3個の元素（Ⅲ族の元素）を不純物として加えた半導体がp形半導体である。
最外殻電子が８個が安定な状態であるため、Bの周りに1個の正孔ができる。
このとき、電子の発生を伴わないので、正孔の数が自由電子の数より多くなる。電気伝導が正孔、すなわち正（Positive）の電荷で行われることから、ｐ形半導体と呼ばれる。
多数キャリア： 正孔
小数キャリア：自由電子
正孔

## Slide 9: 半導体のまとめ
 | 多数キャリア | 少数キャリア | 加える不純物
真性半導体 | 電子と正孔の数は同じ |  | なし
ｎ形半導体 | 自由電子 | 正孔 | ドナー（Ⅴ族） P（リン）,As（ヒ素）
ｐ形半導体 | 正孔 | 自由電子 | アクセプタ（Ⅲ族） B（ホウ素）,Ga（ガリウム）
電子素子には微量の不純物を加えた半導体である不純物半導体が使われる。
正孔より自由電子の多い、ｎ形半導体にするために加えるⅤ族の不純物をドナーという。
自由電子より正孔の多い、ｐ形半導体にするために加えるⅢ族の不純物をアクセプタという。

## Slide 10: ダイオード

## Slide 11: ｐｎ接合
導体素子を考える上で、最も重要な構造がpn接合である。
ｐ形半導体とｎ形半導体がある面を境にして合わさった構造である。
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｎ形半導体
ｐ形半導体

## Slide 12: ｐｎ接合
物質は、一般的に均一濃度になろうとする性質を持っている。この性質のことを拡散という。
自由電子はｎ形半導体からｐ形半導体へ拡散していき、ｐ形半導体内の正孔と結合して消滅する。その結果、境界付近には、キャリアが存在しない部分ができる。これを空乏層という。
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ー
ー
ー
ー
ー
空 乏 層

## Slide 13: ｐｎ接合
空乏層の幅は、拡散によりどんどん大きくなるように思うかもしれないが、実は自由電子と正孔の移動により、ｐ形半導体の領域は負にｎ形半導体の領域は正に帯電し、空乏層にキャリアの移動を抑制する方向の電界が発生する。この電界の力とキャリアが拡散しようとする力とがちょうどつり合ったところで、拡散はとまる。
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ー
ー
ー
ー
ー
空 乏 層
－
＋

## Slide 14: ダイオード

## Slide 15: ダイオード
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ー
ー
ー
ー
ー
空 乏 層
アノード
カソード
A
K

## Slide 16: 逆方向電圧
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ー
ー
ー
ー
ー
空 乏 層
アノード
カソード
A
K
-
+
-
+
空 乏 層
電流はほとんど流れない

## Slide 17: 順方向電圧
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ー
ー
ー
ー
ー
アノード
カソード
A
K
+
-
+
-
電流が流れる

## Slide 18: ダイオードの動作
アノード
カソード
A
K
電流が流れる（順方向）
電流はほとんど流れない（逆方向）
ダイオードは、順方向には電流を流しやすく、逆方向にはほとんど電流を流さない。この作用をダイオードの整流作用という。

## Slide 19: ダイオードの静特性
電圧
電流
0.7V
ダイオードは、順方向に0.6～0.7V程度の電圧を加えると空乏層が消失し電流が急減に流れ出す。

## Slide 20: ダイオードのスイッチモデル
電圧
電流
0.7V
ON状態
OFF状態

## Slide 21: スイッチング作用（クリップ回路１）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。まず、一番簡単なスイッチのみのモデルで考えてみる。

## Slide 22
Vout
5V
-5V
5V
-5V
+
-
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。よって、入力がそのまま出力される。
ON
ON状態なので、ダイードの抵抗は0Ω、針金と同じと考えることができる。よって、電圧は全て抵抗に加わる。

## Slide 23
Vout
5V
-5V
5V
-5V
-
+
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。よって、０Vが出力される。
OFF
抵抗に電流が流れない。
オームの法則 V=IR より、
I＝0 なので、 V=0

## Slide 24: スイッチング作用（クリップ回路２）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。まず、一番簡単なスイッチのみのモデルで考えてみる。

## Slide 25
Vout
5V
-5V
5V
-5V
+
-
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。よって、０Vが出力される。
OFF
抵抗に電流が流れない。
オームの法則 V=IR より、
I＝0 なので、 V=0

## Slide 26
Vout
5V
-5V
5V
-5V
-
+
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。よって、入力がそのままが出力される。
ON
ON状態なので、ダイードの抵抗は0Ω、針金と同じと考えることができる。よって、電圧は全て抵抗に加わる。

## Slide 27: スイッチング作用（クリップ回路３）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。まず、一番簡単なスイッチのみのモデルで考えてみる。

## Slide 28
5V
-5V
5V
-5V
+
-
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。よって、０Vが出力される。
Vout
ON
ON状態は、R=0と考えてよい。
オームの法則 V=IR より、
R＝0 なので、 V=0

## Slide 29
5V
-5V
5V
-5V
-
+
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。よって、入力電圧がそのまま出力される。
Vout
OFF
回路に電流が流れない。よって、抵抗による電圧降下は0となり、入力電圧は全てダイオードに加わる。

## Slide 30: スイッチング作用（クリップ回路４）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。まず、一番簡単なスイッチのみのモデルで考えてみる。

## Slide 31
5V
-5V
5V
-5V
+
-
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。よって、入力電圧がそのまま出力される。
Vout
OFF
回路に電流が流れない。よって、抵抗による電圧降下は0となり、入力電圧は全てダイオードに加わる。

## Slide 32
5V
-5V
5V
-5V
-
+
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。よって、0Vが出力される。
Vout
ON状態は、R=0と考えてよい。
オームの法則 V=IR より、
R＝0 なので、 V=0
ON

## Slide 33: スイッチング作用（クリップ回路１）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。スイッチと電源のモデルで考えてみる。

## Slide 34
Vout
5V
-5V
4.3V
-5V
+
-
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。
ON
ON状態のとき、ダイオードの順方向電圧分アノードに比べカソードの電圧が低い
+
-

## Slide 35
Vout
5V
-5V
4.3V
-5V
-
+
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。
OFF
抵抗に電流が流れない。
オームの法則 V=IR より、
I＝0 なので、 V=0

## Slide 36: スイッチング作用（クリップ回路２）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。スイッチと電源のモデルで考えてみる。

## Slide 37
Vout
5V
-5V
5V
-5V
+
-
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。
OFF
抵抗に電流が流れない。
オームの法則 V=IR より、
I＝0 なので、 V=0

## Slide 38
Vout
5V
-5V
5V
-4.3V
-
+
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。
ON
ON状態のとき、ダイオードの順方向電圧分カソードに比べアノードの電圧が高い
-
+

## Slide 39: スイッチング作用（クリップ回路３）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。スイッチと電源のモデルで考えてみる。

## Slide 40
Vout
5V
-5V
ON
-
+
5V
0.7V
-5V
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。
ON状態のとき、ダイオードの順方向電圧分カソードに比べアノードの電圧が高い

## Slide 41
Vout
5V
-5V
OFF
-
+
5V
0.7V
-5V
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。
回路に電流が流れない。よって、抵抗による電圧降下は0となり、入力電圧は全てダイオードに加わる。

## Slide 42: スイッチング作用（クリップ回路４）
Vout
5V
-5V
次の回路の出力Voutを求めてみよう。スイッチと電源のモデルで考えてみる。

## Slide 43
Vout
5V
-5V
5V
-5V
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに順方向電圧が加わっているのでダイオードはOFFと考えることができる。
ON
-
+
回路に電流が流れない。よって、抵抗による電圧降下は0となり、入力電圧は全てダイオードに加わる。

## Slide 44
Vout
5V
-5V
赤で示している電圧の部分のみについて考えてみる。このとき、ダイオードに逆方向電圧が加わっているのでダイオードはONと考えることができる。
ON
-
+
ON状態のとき、ダイオードの順方向電圧分カソードに比べアノードの電圧が高い
5V
-0.7V
-5V

## Slide 45: トランジスタ
バイポーラトランジスタ

## Slide 46
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ｎ形半導体
ｐ形半導体
B ベース
E エミッタ
C コレクタ
B ベース
E エミッタ
C コレクタ
E エミッタ
E エミッタ
B ベース
B ベース
C コレクタ
C コレクタ
ｎｐｎ形
ｐｎｐ形
内部構造
回路記号

## Slide 47: ｎｐｎトランジスタ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
ｎ形
ｐ形
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ｎ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ

## Slide 48
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
ｎ形
ｐ形
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ｎ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ
空 乏 層
-
+
コレクタ・ベース間に逆方向電圧を印加しているので、コレクタ・ベース間に空乏層ができる。このままだと、空乏層があるためコレクタ電流ICは流れない。また、このときコレクタ・ベース間に印可した電圧は、全て空乏層に加わる。
IC
＋

## Slide 49
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
ｎ形
ｐ形
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ｎ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ
空 乏 層
-
+
ベース・エミッタ間に順方向電圧を印加すると、大量の自由電子がエミッタ領域からベース領域に流れ込んでくる。ベース領域が薄く作られているため、流れ込んできた自由電子はベース領域で再結合（ホールと結合）せずに空乏層に入り込む。空乏層に入った自由電子は空乏層にかかっている電界に引っ張られコレクタ領域に達しコレクタ電流IＣになる。また、ベース領域で再結合した自由電子がベース電流IBなる。
IC
IB

## Slide 50
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
ｎ形
ｐ形
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ｎ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ
空 乏 層
-
+
IC
IB
IE
ベース領域で再結合する自由電子とコレクタ領域まで到達する自由電子の割合がほぼ一定であることから、コレクタ電流ICとベース電流IBはほぼ比例する。
IC ＝ hFE×IB （hFEは種類および部品により異なる：数十～数百）
また、次の関係が成立する。
IE ＝ IC＋IB 、 IE ≒ IC
＋

## Slide 51: pnpトランジスタ
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｐ形
ｎ形
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ｐ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ

## Slide 52
コレクタ・ベース間に逆方向電圧を印加しているので、コレクタ・ベース間に空乏層ができる。このままだと、空乏層があるためコレクタ電流ICは流れない。また、このときコレクタ・ベース間に印可した電圧は、全て空乏層に加わる。
-
+
IC
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｐ形
ｎ形
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ｐ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ
空 乏 層

## Slide 53
ベース・エミッタ間に順方向電圧を印加すると、大量の正孔がエミッタ領域からベース領域に流れ込んでくる。ベース領域が薄く作られているため、流れ込んできた正孔はベース領域で再結合（自由電子と結合）せずに空乏層に入り込む。空乏層に入った正孔は空乏層にかかっている電界に引っ張られコレクタ領域に達しコレクタ電流IＣになる。また、ベース領域で再結合した正孔がベース電流IBなる。
IB
-
+
IC
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｐ形
ｎ形
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ｐ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ
空 乏 層

## Slide 54
ベース領域で再結合する正孔とコレクタ領域まで達する正孔の割合がほぼ一定であることから、コレクタ電流ICとベース電流IBはほぼ比例する。
IC ＝ hFE×IB （hFEは種類および部品により異なる：数十～数百）
また、次の関係が成立する。
IE ＝ IC＋IB 、 IE ≒ IC
IE
IB
-
+
IC
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ー
ー
ー
ー
＋
＋
＋
＋
ｐ形
ｎ形
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ｐ形
逆方向電圧
順方向電圧
E エミッタ
B ベース
C コレクタ
空 乏 層

## Slide 55
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ｎ形半導体
B
E
C
空 乏 層
ｎｐｎトランジスタ

## Slide 56
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ｎ形半導体
B
E
C
ｎｐｎトランジスタ
空 乏 層

## Slide 57
ｎ形半導体
ｐ形半導体
ｎ形半導体
B
E
C
空 乏 層
ｎｐｎトランジスタ
IB
IC
VBB
VCC
VBB
VCC
入力側
出力側
エミッタが共通
エミッタ接地

## Slide 58
VBB
入力側
出力側
VBE
VCE
IB
IC
VBE ベース・エミッタ間電圧
VCE コレクタ・エミッタ間電圧
IB ベース電流
IC コレクタ電流
VCC
IE
IE エミッタ電流

## Slide 59
VBB
入力側
出力側
VBE
IB
VCC
入力特性 （IB－ VBE特性）
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）

## Slide 60
入力側
出力側
IB
IC
電流伝達特性 （IC－ IB特性）
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4

## Slide 61
入力側
出力側
VCE
IB
IC
出力特性 （IC－ VCE特性）
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA

## Slide 62
VBB
VBE
VCE
IB
IC
VCC
IE
入力特性
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
0.7V
0.7
20
20
2
=0.7V
=20μA
=2mA

## Slide 63
VBB
VBE
VCE
IB
IC
VCC
入力特性
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
0.7V
0.7
20
20
2
vin＝0.1sin ωt V
0V
0.1V
-0.1V
0
0.1
-0.1
1A
2A
3A
10μA
20μA
30μA

## Slide 64
VCE=VCC-RC・IC
IC=ICC+iC
VCC
RC
VBB
電圧増幅作用
コレクタに抵抗RCを接続すると抵抗RCに信号電流iCが流れ、その電圧降下を出力信号電圧voとして取り出すことができる。
vi
IB=IBB+ii
VBE=VBB+vi
vO=-RCiC
C
コンデンサCは直流分を阻害して、信号電圧voだけを取り出す働きを持っている。
=VCC-RC(ICC+iC)
=VCC-RCICC+RCiC
コレクタ抵抗RCを大きくすると増幅度が大きくなる。
電圧増幅度Av＝
vi
vO
VBBのことをベースバイアス電源という。

## Slide 65
VCE=VCC-RC・IC
IC
VCC
RC
負荷線
トランジスタに抵抗RCを接続したときのコレクタ電流ICとコレクタ・エミッタ間電圧VCEの関係を示した直線を負荷線という。
負荷線は一般に出力特性上に作図する。
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
6V
2kΩ

## Slide 66
VCE=VCC-RC・IC
IC
VCC
RC
負荷線
トランジスタに抵抗RCを接続したときのコレクタ電流ICとコレクタ・エミッタ間電圧VCEの関係を示した直線を負荷線という。
負荷線は一般に出力特性上に作図する。
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
8V
2kΩ

## Slide 67
VCE=VCC-RC・IC
IC
VCC
RC
負荷線
トランジスタに抵抗RCを接続したときのコレクタ電流ICとコレクタ・エミッタ間電圧VCEの関係を示した直線を負荷線という。
負荷線は一般に出力特性上に作図する。
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
8V
4kΩ

## Slide 68
VBB
VBE
VCE
IB
IC
VCC
入力特性
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
IC
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
0.7V
vin＝0.1sin ωt V
0V
0.1V
-0.1V
0
0.1
-0.1
10μA
20μA
30μA
1A
2A
3A
VO
2V
4V
6V
RC
2kΩ
８V
-2V
0V
2V
ベースバイアス電源
負荷線
動作点
0.7
動作点
動作点

## Slide 69: バイアス回路

## Slide 70
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBB
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
0.7V
負荷線
動作点
動作点
動作点
0.7V
二電源方式

## Slide 71
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
固定バイアス回路
RB
365kΩ
0.7V
20μA
負荷線
動作点
動作点
動作点

## Slide 72
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
自己バイアス回路
RB
165kΩ
0.7V
20μA
4V
負荷線
動作点
動作点
動作点

## Slide 73
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
1.6kΩ
８V
IC
電流帰還バイアス回路
RB
325kΩ
RE
400Ω
20μA
0.7V
0.8V
1.5V
負荷線
動作点
動作点
動作点

## Slide 74
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
電流帰還バイアス回路
RB
409kΩ
RE
500Ω
16μA
0.66V
0.8V
1.46V
負荷線
動作点
動作点
動作点
3.2
1.6

## Slide 75
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
1.6kΩ
８V
IC
組み合せバイアス回路
RB
165kΩ
RE
400Ω
4.8V
0.8V
1.5V
0.7V
20μA
負荷線
動作点
動作点
動作点

## Slide 76
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
組み合せバイアス回路
RB
207kΩ
RE
500Ω
4.8V
0.8V
1.46V
0.66V
16μA
負荷線
動作点
動作点
動作点
3.2
1.6

## Slide 77
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
1.6kΩ
８V
IC
電流帰還バイアス回路（２）
RB
RE
400Ω
RA
（ブリーダー方式）
0.8V
IA
1.5V
0.2mA
7.5kΩ
29.5kΩ
0.7V
20μA
負荷線
動作点
動作点
動作点

## Slide 78
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
電流帰還バイアス回路（２）
RB
RE
500Ω
RA
（ブリーダー方式）
0.8V
IA
1.46V
0.16mA
9.13kΩ
37.2kΩ
0.66V
16μA
負荷線
動作点
動作点
動作点
3.2
1.6

## Slide 79
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
1.6kΩ
８V
IC
組み合せバイアス回路（２）
RB
RE
400Ω
RA
（ブリーダー方式）
0.8V
IA
1.5V
0.2mA
7.5kΩ
15kΩ
4.8V
0.7V
20μA
負荷線
動作点
動作点
動作点

## Slide 80
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
８V
IC
組み合せバイアス回路（２）
RB
RE
500Ω
RA
（ブリーダー方式）
0.8V
IA
1.46V
0.16mA
9.13kΩ
19kΩ
4.8V
0.66V
16μA
負荷線
動作点
動作点
動作点
3.2
1.6

## Slide 81: 実際の増幅回路

## Slide 82
VCC
RC
RB
vout
vin
固定バイアス回路

## Slide 83
VCC
RC
RB
vout
vin
自己バイアス回路

## Slide 84
vin
VCC
RC
RB
RE
vout
電流帰還バイアス回路

## Slide 85
VCC
RC
RB
RE
vout
vin
組み合わせバイアス回路

## Slide 86
VCC
RC
RB
RE
RA
vin
vout
電流帰還バイアス回路（２）
（ブリーダー方式）

## Slide 87
VCC
RC
組み合せバイアス回路（２）
RB
RE
RA
（ブリーダー方式）
vin
vout

## Slide 88: 交流負荷線

## Slide 89
VCC
RC
RB
vin
固定バイアス回路
RC
RB
RL
vout
RL
RB
RL
RC
vin
vout
vout
vin
2kΩ
365kΩ
2kΩ
365kΩ
2kΩ
2kΩ
365kΩ
2kΩ
2kΩ

## Slide 90
固定バイアス回路
RB
RL
RC
vout
vin
RB
RLC
vout
vin
RLC =
RC +
RL
RC ・
RL
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
直流負荷線
動作点
2kΩ
365kΩ
2kΩ
1kΩ
365kΩ
交流負荷線
IC

## Slide 91: ２５日の宿題の解答

## Slide 92
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
6V
IC
電流帰還バイアス回路
RB
398kΩ
RE
500Ω
12μA
0.62V
0.6V
1.22V
負荷線
負荷線
動作点
動作点
動作点
2.4
1.2

## Slide 93
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
6V
IC
組み合せバイアス回路
RB
198kΩ
RE
500Ω
3.6V
0.6V
1.22V
0.62V
12μA
負荷線
動作点
動作点
動作点
2.4
1.2

## Slide 94
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
6V
IC
電流帰還バイアス回路（２）
RB
RE
500Ω
RA
（ブリーダー方式）
0.6V
IA
1.22V
0.12mA
10.2kΩ
36.2kΩ
0.62V
12μA
負荷線
動作点
動作点
動作点
2.4
1.2

## Slide 95
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VBE
VCE
IB
VCC
RC
2kΩ
6V
IC
組み合せバイアス回路（２）
RB
RE
500Ω
RA
（ブリーダー方式）
0.6V
IA
1.22V
0.12mA
10.2kΩ
18kΩ
3.6V
0.62V
12μA
負荷線
動作点
動作点
動作点
2.4
1.2

## Slide 96: 交流負荷線の問題
（１）直流負荷線を描け。
（２）動作点を描け。
（３）バイアス回路を設計せよ。
（４）交流負荷線を描け。
（５）電圧増幅度を求めよ。

## Slide 97
電流帰還バイアス回路
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
vin
VCC
RC
RB
RE
vout
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ

## Slide 98
組み合せバイアス回路
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VCC
RC
RB
RE
vout
vin
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ

## Slide 99
電流帰還バイアス回路（２）
（ブリーダー方式）
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VCC
RC
RB
RE
RA
vin
vout
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ

## Slide 100
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
組み合せバイアス回路（２）
（ブリーダー方式）
VCC
RC
RB
RE
RA
vin
vout
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ

## Slide 101: 交流負荷線の問題（解答）
（１）直流負荷線を描け。
（２）動作点を描け。
（３）バイアス回路を設計せよ。
（４）交流負荷線を描け。
（５）電圧増幅度を求めよ。

## Slide 102
電流帰還バイアス回路
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
vin
VCC
RC
RB
RE
vout
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ
動作点
動作点
動作点
1V
1.６V
10μA
440kΩ
電圧増幅度 Av=１０

## Slide 103
組み合せバイアス回路
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
動作点
動作点
動作点
VCC
RC
RB
RE
vout
vin
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ
1V
1.6V
10μA
4V
240kΩ
電圧増幅度 Av=１０

## Slide 104
電流帰還バイアス回路（２）
（ブリーダー方式）
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
VCC
RC
RB
RE
RA
vin
vout
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ
動作点
動作点
動作点
1V
1.6V
10μA
16kΩ
40kΩ
電圧増幅度 Av=１０

## Slide 105
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
2
4
6
（mA）
IC
（μA）
8
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
2
4
6
（v）
8
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
組み合せバイアス回路（２）
（ブリーダー方式）
動作点
動作点
動作点
VCC
RC
RB
RE
RA
vin
vout
RL
6V
1kΩ
500Ω
1kΩ
1V
1.6V
10μA
16kΩ
21.8kΩ
4V
電圧増幅度 Av=１０

## Slide 106: トランジスタの等価回路

## Slide 107: ｈパラメータ
vo
vi
ii
io
vi＝hi ii + hr vo
io＝hf ii + ho vo
vi hi hr ii
io hf ho vo
=
hi 入力インピーダンス
hr 電圧帰還率
hf 電流増幅率
ho 出力アドミタンス
hパラメータ （h定数）
トランジスタは動作点が決まると線形素子として扱うことができる。
トランジスタは、ｈパラメータを用いることが多い。

## Slide 108: ｈパラメータ
vo
vi
ii
io
vi＝hi ii + hr vo
io＝hf ii + ho vo
vi hi hr ii
io hf ho vo
=
hi 入力インピーダンス
hr 電圧帰還率
hf 電流増幅率
ho 出力アドミタンス
hパラメータ （h定数）
hi
hf×IB
ho
vo
vi
hr×vo
ii
io

## Slide 109: ｈパラメータ
vo
vi
ii
io
vi＝hi ii + hr vo
io＝hf ii + ho vo
vi hi hr ii
io hf ho vo
=
vce
vbe
ib
ic
vbe＝hie ib + hre vce
ic＝ hfe ib + hoe vce
vbe hie hre ib
ic hfe hoe vce
=

## Slide 110: 入力インピーダンス ｈie
vce=0
vbe
ib
ic
vbe＝hie ib + hre vce
hieib = vbe
hie =
ib
vbe
vce=0にする
hie =
ib
vbe
vce=0
vbe＝hie ib + hre 0
vo=0
vi
ii
io
vi＝hi ii + hrvo
hiii = vi
hi =
ii
vi
vo=0にする
hi =
ii
vi
vo=0
vi＝hi ii + hr 0

## Slide 111: 入力インピーダンス ｈie
vce=0
ib
ic
vbe＝hie ib + hre vce
hie =
ib
vbe
vce=0にする
hie =
ib
vbe
vce=0
vbe＝hie ib + hre 0
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
動作点
⊿VBE
⊿IB
hie =
⊿VBE
⊿IB
入力特性から求めることができる。
hieib = vbe
0.2V
20μA
＝10kΩ
hie =
vbe

## Slide 112: 電圧帰還率 ｈｒe
vce=0
vbe
ib=0
ic
vbe＝hie ib + hre vce
hrevce = vbe
hre =
vce
vbe
ib=0にする
vbe＝hie 0 + hrevce
vo
vi
ii=0
io
vi＝hi ii + hrvo
hrvo = vi
hr =
vo
vi
ii=0にする
hr =
vi
ii=0
vi＝hi 0 +hrvo
vo
hre =
vce
vbe
ib=0

## Slide 113: 電圧帰還率 ｈｒe
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
動作点
⊿VBE
VCE1
hre =
⊿VBE
⊿VCE
入力特性から求めることができる。
VCE2
vce=0
vbe
ib=0
ic
vbe＝hie ib + hre vce
hrevce = vbe
hre =
vce
vbe
ib=0にする
vbe＝hie 0 + hrevce
hre =
vce
vbe
ib=0
=
⊿VBE
VCE1－VCE2
トランジスタではvceが入力側に与える影響が小さくhre =0として考慮しないことが多い

## Slide 114: 電流増幅率 ｈｆe
vce=0
vbe
ib
ic
hfeib = ic
hｆe =
ib
ic
vce=0にする
hfe =
ib
ic
vce=0
vo=0
vi
ii
io
hf =
ii
io
vo=0にする
hf =
ii
io
vo=0
io＝hf ii + ho vo
io＝hf ii + ho 0
hf ii ＝io
ic＝ hfe ib + hoe vce
ic＝ hfe ib + hoe 0

## Slide 115: 電流増幅率 ｈｆe
vce=0
vbe
ib
ic
hfeib = ic
hｆe =
ib
ic
vce=0にする
hfe =
ib
ic
vce=0
ic＝ hfe ib + hoe vce
ic＝ hfe ib + hoe 0
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
hfe =
⊿IC
⊿IB
電流伝達特性から求めることができる。
動作点
⊿IB
⊿IC
20μA
2mA
＝100
hfe =

## Slide 116: 出力アドミタンス ｈoe
vce
vbe
ib
ic
hoevce = ic
hoe =
vce
ic
ib=0にする
hoe =
vce
ic
ib=0
vo
vi
ii=0
io
ho=
vo
io
ii=0にする
ho=
vo
io
ii=0
io＝hf ii + ho vo
hovo ＝io
ic＝ hfe ib + hoe vce
ic＝ hfe 0 + hoevce
io＝hf 0+ ho vo

## Slide 117: 出力アドミタンス ｈoe
vce
vbe
ib
ic
hoevce = ic
hoe =
vce
ic
ib=0にする
hoe =
vce
ic
ib=0
ic＝ hfe ib + hoe vce
ic＝ hfe 0 + hoevce
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
動作点
4V
40μA
＝10μS
⊿IC
⊿VCE
hoe =
⊿IC
⊿VCE
出力特性から求めることができる。

## Slide 118
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
hie
hfe×IB
hie ＝
hfe ＝
入力インピーダンス
電流増幅率
動作点
動作点
⊿VBE
⊿IB
⊿IB
⊿IC
⊿VBE
⊿IB
⊿IC
⊿IB
0.2V
20μA
20μA
2mA
＝10kΩ
＝100
動作点

## Slide 119
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
hie
hfe×IB
hie ＝
hfe ＝
入力インピーダンス
電流増幅率
動作点
動作点
⊿VBE
⊿IB
⊿IB
⊿IC
⊿VBE
⊿IB
⊿IC
⊿IB
0.2V
20μA
20μA
2mA
＝10kΩ
＝100
動作点
hoe
hoe ＝
出力アドミタンス
⊿IC
⊿VCE
4V
40μA
＝10μS
⊿IC
⊿VCE

## Slide 120
RC
RB
RE
RA
vin
vout
RL
1kΩ
400Ω
1.6kΩ
1V
1.7V
20μA
7.5kΩ
29.5kΩ
VCC
8V

## Slide 121
RC
RB
RE
RA
vin
RL
1kΩ
400Ω
1.6kΩ
1V
1.7V
20μA
7.5kΩ
29.5kΩ
vout

## Slide 122
RC
RB
RE
RA
vin
RL
1kΩ
400Ω
1.6kΩ
1V
1.7V
20μA
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout

## Slide 123
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
hie
hfe×IB
IB

## Slide 124
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
hie
100×IB
IB
電流伝達特性
10
IB
20
30
40
0
0
1
2
3
（mA）
IC
（μA）
4
0.2
IB
VBE
0.4
0.6
0.8
0
0
10
20
30
（μA）
（V）
40
入力特性
1.0
出力特性
2
VCE
4
IB=10μA
8
0
0
1
2
3
（v）
4
6
IB=20μA
IB=30μA
IB=40μA
（mA）
IC
負荷線
動作点
動作点
動作点
⊿VBE
⊿IB
⊿IB
⊿IC
hie ＝
hfe ＝
入力インピーダンス
電流増幅率
⊿VBE
⊿IB
⊿IC
⊿IB
0.2V
20μA
20μA
2mA
＝10kΩ
＝100
10kΩ

## Slide 125
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
hie
100×IB
IB
10kΩ
電圧増幅度を求める
IC＝hfe×IB
IB＝
vin
hie
IC＝hfe×
vout= -IC RCL
RCL=
RC+RL
RC×RL
vin
hie
vout=
-hfe× ×
vin
hie
RC+RL
RC×RL
Av=-
-hfe× ×
vin
hie
RC+RL
RC×RL
vin
×
hfe
hie
RC+RL
RC×RL
Av=-

## Slide 126
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
hie
100×IB
IB
10kΩ
電圧増幅度を求める
×
hfe
hie
RC+RL
RC×RL
Av=-
Av=-6.15

## Slide 127
RC
RB
RA
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
7.5kΩ
29.5kΩ
vout
hie
100×IB
IB
10kΩ
電流増幅度を求める
IIN
IOUT
RC
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
vout
100×IB
IIN
IOUT
RAB
5.98kΩ
IB
hie
10kΩ
IC

## Slide 128
Ai=
IB＝
RAB＋hie
RAB
IIN
IC＝
hfe IB＝
RAB＋hie
RAB
IIN
IOUT＝
RC+RL
RC
IC
IOUT＝
RC+RL
RC
hfe
RAB＋hie
RAB
IIN
hfe
電流増幅度
RC
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
vout
100×IB
IIN
IOUT
RAB
5.98kΩ
IB
hie
10kΩ
IC
RC+RL
RC
RAB＋hie
IIN
hfe
RAB
IIN
Ai=
RC+RL
RC
RAB＋hie
hfe
RAB

## Slide 129
電流増幅度
RC
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
vout
100×IB
IIN
IOUT
RAB
5.98kΩ
IB
hie
10kΩ
IC
Ai=
RC+RL
RC
RAB＋hie
hfe
RAB
Ai=23
Av=-6.15
電圧増幅度
×
hfe
hie
RC+RL
RC×RL
Av=-
電力増幅度
Ap= ｜Av× Ai｜
Ap=141

## Slide 130
RC
vin=1V
RL
1kΩ
1.6kΩ
vout=-6.15V
100×IB
IOUT
RAB
5.98kΩ
IB=0.1ｍA
hie
10kΩ
IC=10mA
vin=1Vと想定して出力電圧を計算する。
RCL=615Ω
Av=-6.15
RC
vin=1V
RL
1kΩ
1.6kΩ
vout=-6.15V
100×IB
IOUT＝6.15ｍA
RAB
5.98kΩ
IB
hie
10kΩ
IC
RABI=3742Ω
IIN
IIN＝267μA
この時の入力電流IINと出力電流IOUTを求める。
Ai=23
Ap= ｜Av× Ai｜= ｜-6.15× 23｜ = 141

## Slide 131: 等価回路の問題

## Slide 132
RC
RB
RE
vin
vout
RL
1kΩ
400Ω
1.6kΩ
325kΩ
VCC
8V
＜問題＞
電圧増幅度、電流増幅度、電力増幅度を求めよ。
hie＝2ｋΩ、hfe ＝１００とする。

## Slide 133: 等価回路の問題（解答）

## Slide 134
RC
RB
vin
vout
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ
コンデンサーと電源をショートする

## Slide 135
RC
RB
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ
vout
グランドを下になるように書き換える。
RC
RB
vin
vout
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ

## Slide 136
RC
RB
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ
vout
トランジスタをｈパラメータを用いた等価回路で置き換える。
RC
RB
vin
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ
vout
hie
１００×IB
IB
hie＝2ｋΩ、hfe ＝１００
2kΩ
2kΩ

## Slide 137
RC
RB
vin=1V
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ
vout＝ー31V
hie
100×IB
vin=1Vと想定して出力電圧を計算する。
2kΩ
IOUT
IB=0.5mA
IC=50mA
IIN
RCL=615Ω
RC
RB
vin=1V
RL
1kΩ
1.6kΩ
325kΩ
vout＝-ー31V
hie
100×IB
2kΩ
IOUT＝31mA
IB=0.5mA
IC=50mA
IIN＝0.503mA
この時の入力電流IINと出力電流IOUTを求める。
Ap= ｜Av× Ai｜= ｜-30.75× 61.63｜ = 1895
Av=-30.75
RBI=1.988kΩ
Ai=-61.63

## Slide 138: FET （Field Effect Transistor） 電界効果トランジスタ

## Slide 139: トランジスタの分類
トランジスタ
バイポーラトランジスタ
NPN
PNP
ユニポーラトランジスタ
（電界効果トランジスタ）
（FET ： Field Effect Transistor ）
接合型
（JFET）
Nチャネル
Pチャネル
MOS型
（MOSFET）
Nチャネル
Pチャネル

## Slide 140: 電界効果トランジスタ（接合型）
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
-
-
-
-
n
p
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
＋
＋
＋
＋
p
n
Nチャネル
Pチャネル
Nチャネル
Pチャネル

## Slide 141: 電界効果トランジスタ（接合型）
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
-
-
-
-
n
p
Nチャネル
VGS（ゲートに加えた逆方向電圧）を大きくすると空乏層が広がる。これにより電流の通り道が狭まり、ドレイン電流IDが減る。
VGS
ID
VGS
ID
VDS
VDS
0
0
VGS=0V
VGS=-0.5V
VGS=-1V
VGS=-1.5V
VGS=-2V
VGS=-2.5V
ID

## Slide 142: 電界効果トランジスタ（接合型）
Pチャネル
VGS（ゲートに加えた逆方向電圧）を大きくすると空乏層が広がる。これにより電流の通り道が狭まり、ドレイン電流IDが減る。
VGS
VGS
ID
VDS
0
ID
VDS
0
VGS=0V
VGS=0.5V
VGS=1V
VGS=1.5V
VGS=2V
VGS=2.5V
ID
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
＋
＋
＋
＋
p
n

## Slide 143: 電界効果トランジスタ（MOS型）
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
n
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
p
Nチャネル
Pチャネル
Nチャネル
Pチャネル
n
n
SiO2
Mmetal
SiO2
Mmetal
p
p
BG
バックゲート
BG
バックゲート

## Slide 144: 電界効果トランジスタ（MOS型）
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
p
Nチャネル
n
n
SiO2
Metal
BG
バックゲート
VGSに正の電圧を印可すると、ｐ形半導体がｎ形に変わり電流が流れだす。
ID
VDS
0
VGS=4V
VGS=3.5V
VGS=3V
VGS=2.5V
VGS=2V
VGS=1.5V
VGS
ID
0
VGS
VDS
ID

## Slide 145: 電界効果トランジスタ（MOS型）
ドレイン
ソース
ゲート
G
S
D
Pチャネル
SiO2
Metal
BG
バックゲート
VGSに負の電圧を印可すると、ｎ形半導体がｐ形に変わり電流が流れだす。
ID
VDS
0
VGS=-4V
VGS=-3.5V
VGS=-3V
VGS=-2.5V
VGS=-2V
VGS=-1.5V
VGS
ID
0
VGS
VDS
n
p
p
ID

## Slide 146: MOS論理ゲート

## Slide 147: NOTゲート
VDD
Vin
Vout
RD
Vin
VDD
Vout
VDD
Vout
RD
Vin
NMOS
PMOS
CMOS

## Slide 148: NANDゲート
VDD
A
RD
VDD
RD
B
A
B
A
B
VDD
A
B
Y
Y
Y
NMOS
PMOS
CMOS

## Slide 149: NORゲート
VDD
A
Y
RD
RD
A
B
Y
Y
B
VDD
A
B
A
B
VDD
NMOS
PMOS
CMOS

## Slide 150: 複合ゲート （ A・B+C ）
VDD
A
RD
VDD
RD
B
A
B
Y
Y
NMOS
PMOS
CMOS
C
Y
C
A
B
C
VDD
A
B
C