電気回路Ⅰ演習問題（４）

問1　図の波形から次の各値を求めよ。

（１）最大値　（２）実効値　（３）平均値　（４）周期　（５）周波数（６）角周波数（７）電圧の瞬時式

問2　と表される交流がある。次の各値を求めよ。

（１）最大値　　（２）実効値　　（３）平均値　　（４）角周波数　　（５）周波数　　（６）周期

問3　次の交流電圧を10[H]のコイルに加えたとき、コイルに流れる電流を描け。

問4　次の交流電圧を1[μF]のコンデンサに加えたとき、コンデンサに流れる電流を描け。

問5　次の問いに答えよ。

（１）1[H]のコイルに5[Hz],31.4[V]の交流電圧を加えた。誘導リアクタンスXLとコイルに流れる電流ILを求めよ。

（２）1[H]のコイルに50[Hz],31.4[V]の交流電圧を加えた。誘導リアクタンスXLとコイルに流れる電流ILを求めよ。

（３）1[H]のコイルに500[Hz],31.4[V]の交流電圧を加えた。誘導リアクタンスXLとコイルに流れる電流ILを求めよ。

（４）10[μF]のコンデンサに5[Hz],31.8[V]の交流電圧を加えた。容量リアクタンスXCとコンデンサに流れる電流

Icを求めよ。

（５）10[μF]のコンデンサに50[Hz],31.8[V]の交流電圧を加えた。容量リアクタンスXCとコンデンサに流れる電流

Icを求めよ。

（６）10[μF]のコンデンサに500[Hz],31.8[V]の交流電圧を加えた。容量リアクタンスXCとコンデンサに流れる電流Icを求めよ。

（７）コイルでは周波数とリアクタンスの間にどういう関係があるか。

（８）コンデンサでは周波数とリアクタンスの間にどういう関係があるか。

# Text boxes

141[V]

－141[V]

t

20[ms]

20[ms]

t

－10[V]

10[V]

20[ms]

t

－10[V]

10[V]